## Slide 1: 1° Lei da Termodinâmica
Prof° MSc. Flávio Olimpio Sanches Neto

## Slide 2
Por que estudar a 1° lei da termodinâmica?

## Slide 3
Contexto histórico
Sadi Carnot (1796‑1832)
James Joule (1818–1889)
Rudolf Clausius (1822–1888)
William Thomson
(1824–1907)

## Slide 4
Terminologias
Sistema: é aquela parte do universo físico cujas propriedades estão sob investigação.
O sistema está localizado num espaço definido pela fronteira, que o separa do resto do universo; as vizinhanças.
Vizinhança
Sistema
Universo = sistema + vizinhança
trocar matéria e/ou energia
Um sistema é dito aberto quando ocorre passagem de massa através da fronteira
Um sistema é dito fechado quando isto não ocorre
Um sistema é dito isolado quando a fronteira não permite qualquer interação com as vizinhanças

## Slide 5
Terminologias
“equação de estado”
Diferencial exata (estado)
Diferencial inexata (caminho)
Estado: O conjunto de todas as variáveis necessárias para especificar completamente as condições de um sistema.
Caminho: O conjunto de estados conectando um estado inicial e um estado final.
Função de Estado: Uma variável cujo valor depende somente do estado.
Função de Caminho: Uma variável cujo valor depende somente do caminho.
A mudança de estado é completamente definida quando os estados inicial e final são especificados.
O caminho é definido fornecendo-se o estado inicial, a sequência de estados intermediários e o estado final.
Um processo é um método de operação através do qual uma mudança de estado é efetuada..
A
B

## Slide 6
Terminologias
Trabalho: entrada de energia da vizinhança para o sistema a partir de forças não balanceadas.
Calor: entrada de energia da vizinhança para o sistema a partir de forças não balanceadas.
A energia de um sistema isolado é constante
Lei de conservação da energia
+
Trabalho
Calor
> 0
< 0
realizado no sistema
liberado do sistema
realizado na vizinhança
entra no sistema
1° lei da termodinâmica

## Slide 7
Trabalho
Trabalho - PV
gás
gás
expansão
comprensão
expansão
comprensão
Pressão varia
Pressão constante
expansão

## Slide 8
Calor
Calor é a transferência de energia, movida pela diferença de temperatura

## Slide 9
Calor

## Slide 10
Calor

## Slide 11
Trabalho
Pode haver muitos caminhos diferentes de um estado termodinâmico para outro, então o trabalho realizado por um sistema durante uma transição entre dois estados depende do caminho escolhido.
Pressão constante
Volume constante
Temperatura constante
q=0

## Slide 12
Calor e Trabalho
-

## Slide 13
Calor e Trabalho
Tanto o calor quanto o trabalho só são reconhecidos quando cruzam a fronteira de um sistema.
Eles estão associados a um processo, não a um estado.
Ambos são funções dependentes do caminho.
Um sistema não possui calor ou trabalho.